FICHE TECHNIQUE POUR LA FABRICATION D’UN SANZA (piano à doigts)

AUTRES NOMS : M’BIRA, KALIMBA, MELEMBE

MATERIEL :

Planche de bois, baguettes en bois (style baguettes chinoises), rouleau de fils d’acier (dimension 2,50 x 1,00 m), fils de fer, une pointe à tête plate ( longueur 110mm, diamètre 5mm), petits clous ( longueur 15mm, diamètre 1mm), marteau, scie.

ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

- Construire les touches du piano et ses fixations

  - Dans un premier temps, découper deux baguettes de bois (type baguettes chinoises) de la largeur de la plaque.

  - Puis, prendre la grosse pointe à tête plate. (elle servira à maintenir les touches du piano)

  - Ensuite, découper plusieurs morceaux de fils d’acier (qui serviront de touches pour ce piano) de longueur diverses pour obtenir différentes tonalités.

  - Découper deux morceaux de fils de fer qui serviront à maintenir la grosse pointe à tête plate.

  - Percer quatre trous pour faire passer les fils de fer au travers de la plaque de bois.

ETAPE 3 :

- L’assemblage.

  - dans un premier temps, poser la grosse pointe à tête plate et l’enlacer aux deux extrémités avec les deux fils de fer, en les faisant traverser la plaque de bois.

  - Ensuite, disposer les lamelles (les touches du piano préalablement découpées) : sachant que la plus grande doit se situer au milieu et les plus petites aux extrémités et cela de façon décroissante

  - Puis, installer les deux baguettes de bois de chaque côté de la pointe à tête plate : De manière à ce que les lamelles soient bloquées entre les deux baguettes de bois et la pointe à tête plate (les lamelles doivent être posées sur les baguettes de bois)

  - Puis, serrer les deux fils de fer de manière à ce que la pointe soit fixée (en dessous de la plaque de bois)

  - Au final, ajuster les deux baguettes de bois pour que les lamelles tiennent correctement.

  - Au besoin, rajouter une troisième baguette de bois au dessus d’une autre pour que les lamelles soient bien fixées.

  - la dernière étape consiste à rassembler cette plaque de bois au dessus de la caisse de résonance sans « toit » et de clouter en divers endroit : Vous obtenez ainsi une caisse de résonance avec les touches visibles.

LES DIFFICULTES :

Les deux baguettes de bois peuvent glisser ; on peut résoudre ce problème en y ajoutant quelques points de colle.

La fixation de la pointe à tête plate peut être un peu difficile ; prendre une petite pince pour tourner les deux fils de fer afin qu’ils tiennent bien.

Le découpage des lamelles pour faire les touches du piano peut s’avérer difficile ; prendre une pince et faire pivoter de haut en bas le morceau de lamelles en serrant fortement.

Faire attention à planter les petits clous tout droit car sinon cela peut ébrécher le bois autour.